WT-P21远程语音提示器

V1.00

一、产品简介

欢迎使用4G远程语音提示器，此产品使用4G模块，可以实现远程语音更换及定时设定。采用优质语音解码芯片，支持MP3格式音频文件，安装方便，配合服务器网页可以实现批量可视管理，通过网页远程对提示器进行分组管理、更换语音、时间定时设置，满足不同的需求定制。也可以通过micro连接电脑更换语音内容，使用433M遥控进行语音和声音大小调整。

为了解本产品功能及使用，请先预览说明书。

二：电气参数

| 供电方式 | DC12V 2A |
| --- | --- |
| 工作电流 | 待机电流 | ≤85mA |
|  | 放音状态 | ≤820mA |
| 音频格式 | MP3 | 码率：8~320Kbps |
| 音频输出功率 | 8Ω/10W（典型值） |
| 输出分贝值 | ≥100dB |
| 感应距离 | ≥4米 |
| 工作环境温度 | 0至30℃ |

# 三、基本功能说明

1：遥控按键操作对照表

| 名称 | 操作方式 | 实现功能 |
| --- | --- | --- |
| 1键 | 短按 | 全曲循环 |
| 2键 | 短按 | 单曲循环 |
| 3键 | 长按5秒 | 进入音量调节模式，进入模式后短按3号键加音量，短按5号键减音量 |
| 4键 | 短按 | 上一曲 |
| 5键 | 音量模式下短按 | 音量模式下短按5号键减音量 |
| 6键 | 短按 | 下一曲 |

2：连接电脑语音更换：

通过micro数据线连接主机和电脑，通过移动盘底部的“”文档要求更换对应的语音内容。

3：指示灯状态

| 指示灯颜色 | 状态 | 状态功能 |
| --- | --- | --- |
| 黄色 | 常亮 | 产品未入网 |
|  | 慢闪 | 产品已入网 |
| 绿色 | 常亮 | 触发语音播放或遥控播放 |
| 红灯 | 常亮 | 使用服务器对电梯进行升级或更换语音时常亮 |

4：接口功能描述：

1、TG/GND接口：外部触发接口，短接后播放语音。

2、COM/ON接口：触发时继电器闭合。

说明：外部触发和继电器为预留功能，需要时请联系业务人员。

四：安装应用

五、安装使用注意事项

1、环境温度过高（≥33℃）会影响感应距离和灵敏度。

2、空调，风扇正对感应头会影响感应距离和灵敏度。

3、天线安装在空旷地带，隐蔽位置可能会导致信号异常。

# 六、网页登录

1：使用网址http://sound.waytronic.com/login.jsp用浏览器打开，登录输入账户和密码即可进入。

2：具体操作步骤请查看网页控制操作说明。

七、FAQ 常见问题

| 常见故障及处理方法 |
| --- |
| 故障现象 | 处理方法 |
| 人员经过产品没有声音输出 | 1：请确认产品是否将声音调整到最小。 2：如在上电前通过网页对产品进行语音更换，再次通电时将会优先执行语音更换，此时产品红色指示灯常亮，网页上会显示升级中。 |
| 没有人员经过也有声音播放 | 产品使用红外感应探头，当环境温度降低时探测距离会变长，最远可以到7米以上。请自行调整角度和高度使用 |
| 安装后通过网页查看始终没有见到产品在线 | 1：安装通电后大约15-20秒左右入网，入网成功后黄色指示灯充常亮状态变为慢闪烁状态。 2：请确认输入的IMEI号是否正确。 3：请刷新网页，后在查看产品是否在线。 |
| 使用外部触发没有声音 | 外部触发语音编码为W001，在语音下载或拷贝时如果没有此编码语音，外部触发将无法有语音输出。 |
| 更新3首语音为什么最后一首不能播放？ | 语音更换需要对语音进行编号，编号时不能跨编号，如编码为A001 A002 A004更换，产品中本身无A003，播放时将无法播放A002以后的编码语音。 |

八、包装清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 电源 | 1 |
| 主机 | 1 |
| 遥控器 | 1 |
| 天线 | 1 |

免责声明

深圳唯创知音电子有限公司保留在未通知客户的情况下修改使用资料的权利。新型产品规格将以最新版本的使用资料为准。

| 联 系 | 方 式 |
| --- | --- |
| 深圳唯创知音电子有限公司（总部） | 武汉唯尼创科技有限公司 |
| 400 服务热线：4008-122-919 | 400 服务热线：400-008-5787 |
| 电 话：86-0755-29605099 / 29606621 | 电 话：15927028464（微信同号） |
| 传 真：86-0755-29606626 | 地 址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 |
| 地 址：深圳市宝安区福永街道大洋路 90 号中粮福 | 111号光谷时代广场 B 座 26 层 19 室 |
| 安机器人智造产业园 11 栋 4 楼 |  |

# Text boxes

距离探头4米位置感应范围可达120度。